## Slide 1: ACC 시스템 구조설계

## Slide 2
Mega 2560
Motor
Potentiometer
Switch_1
Switch_2
Red_LED
Blue_LED
Easy module shield
Easy module shield
12V adapter
UltraSonic

## Slide 3
ACC off
ACC standby
ACC on
모터정지
적색 LED 1초주기
청색 LED off
1.가변저항을 읽어 모터동작
2.적색 LED 0.2초주기
1.가변저항을 읽어 모터 동작
2.가변저항을 조작하여 속도 제어 가능
3.적색 LED on
sw1
sw1
sw1,sw2
sw2
장애물(50cm 이내) -> 초음파 센서 사용
1.현재 속도의 50%
2.50cm를 벗어날 경우 원래속도 복원
1.현재 속도의 50%
2. 가변저항을 통해 감속 가능
3.50cm를 벗어날 경우 가변저항 값을 읽어 모터 조정

## Slide 4
ACC off
ACC standby
ACC on
1.가변저항을 읽어 모터동작
2.적색 LED 0.2초주기
1.가변저항을 읽어 모터 동작
2.가변저항을 조작하여 속도 제어 가능
3.적색 LED on
sw1
sw1
sw1,sw2
sw2
장애물(10cm 이내) -> 초음파센서 사용
1.모터 정지
2.10cm를 벗어나면 감속된 속도로 복원
1.모터 정지
2.10cm를 벗어나면 가변저항값을 읽어 첫 감속된 속도보다 낮으면 읽은값으로 조정, 높으면 감속된 속도로 조정
모터정지
적색 LED 1초주기
청색 LED off

## Slide 5
ACC off
ACC standby
ACC on
1.가변저항을 읽어 모터동작
2.적색 LED 0.2초주기
1.가변저항을 읽어 모터 동작
2.가변저항을 조작하여 속도 제어 가능
3.적색 LED on
sw1
sw1
sw1,sw2
sw2
감속, 정지모드(청색LED)
1. 정지모드일 경우 청색LED on
2. 감속모드일 경우 청색LED 0.2초주기
모터정지
적색 LED 1초주기
청색 LED off